## Slide 1
Metodyka pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2022
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Technika świetlna

## Slide 2
Marek KURKOWSKI
prezentowane zdjęcia i opisy zamieszczono wyłącznie w celach dydaktycznych
część materiałów przedstawiono na podstawie danych firmy
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Notes: 2

## Slide 3
Źródła LED
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Notes: 3

## Slide 4
Pomiary parametrów
T termicznych
E elektrycznych
M mechanicznych
P fotoelektrycznych
O optycznych
Marek KURKOWSKI
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Notes: 4

## Slide 5
Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
„oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez źródło światła lub większą liczbę takich źródeł, i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych źródeł światła, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami połączenia ich ze źródłem zasilania, ale nie zawiera samych źródeł światła;
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 6
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE ….
„osprzęt sterujący lampą” oznacza urządzenie umieszczone pomiędzy źródłem zasilania a co najmniej jedną lampą, zapewniające funkcjonalność związaną z działaniem lamp, np. przekształcające napięcie zasilające, ograniczające pobór prądu przez lampy do wymaganej wartości, dostarczające napięcia zapłonowego i prądu do nagrzewania wstępnego, zapobiegające zapłonowi na zimno, korygujące współczynnik mocy lub ograniczające zakłócenia fal radiowych. Urządzenie może być przeznaczone do podłączenia do innego osprzętu sterującego lampą w celu realizacji powyższych funkcji.

## Slide 7
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
2019/2015/UE
Artykuł 6
Metody pomiaru
Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanej najnowocześniejszej metody pomiarów i obliczeń
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 8
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 9
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 10
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 11
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 12
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 13
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 14
PARAMETRY ELEKTRYCZNE BYŁO 1194/2012 UE
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 15
PARAMETRY ELEKTRYCZNE BYŁO 1194/2012 UE
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 16
PARAMETRY ELEKTRYCZNE BĘDZIE 2019/2020 UE
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
DF =
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 17
BĘDZIE 2019/2020 UE
Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1) przy mocy wejściowej Pon
BYŁO 1194/2012 UE
Współczynnik mocy power factor (PF, cos φ) przy mocy wejściowej Pon w tym „harmoniczne”
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 18
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Definicja kąta fazowego 1 harmonicznej prądu (1)
(a - I1 wyprzedza Umains, 1>0 ; b - I1 opóźnia się w stosunku do Umains, 1<0)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 19
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Oprawa z obudową białą ~230V 50 Hz 0,094A 11,2W PF 0,514  698,80 lm SVM 0,00061 PstLM 0,607 Ra 95,5 CCT 3081 K | Oprawa z obudową złotą ~230V 50 Hz 0,092A 10,9W PF 0,519  493,28 lm SVM 0,0014 PstLM 0,0364 Ra 95,52 CCT 2947 K | Oprawa z obudową czarną ~230V 50 Hz 0,092A 11,0W PF 0,519  440,97 lm SVM 0,0019 PstLM 0,555 Ra 95,5 CCT 3076 K
N 600lm PN 10W
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 20: …… parametry charakterystyczne LED : żywotność
Zależy od:
Niektóre firmy deklarują żywotność wskazaną w karcie produktu LED, nie biorąc pod uwagę ocen wykonanych na bazie testów przeprowadzonych na kompletnym urządzeniu w laboratorium.
Jakości LED
Temperatury pracy
Parametrów zasilania
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 21
W porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła, diody LED nie kończą pracy poprzez nagłe zgaśnięcie lub migocząc z braku możliwości osiągnięci fazy zapłonu, lecz z powodu powolnego spadku strumienia emitowanego do coraz bardziej niskich wartości​​. Określono więc inny sposób identyfikacji żywotności LED.
Żywotność LED:
Ilość godzin do uzyskania deklarowanego strumienia
L70 lub L50
Zgodnie z rekomendacjami: L70 B50 oznacza 50% LED emitujących 70% strumienia świetlnego.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 22
BADANIA I POMIARY TEMPERATURY
Wzrost temperatury
Spadek strumienia światła
Spadek trwałości
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 23
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 24
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 25
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 26
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 27
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Wymogi dotyczące efektywności energetycznej
Od dnia 1 września 2021 r. zadeklarowane zużycie energii przez źródło światła Pon nie może przekraczać maksymalnej dozwolonej mocy Ponmax [W], zdefiniowanej jako funkcja zadeklarowanego użytecznego strumienia świetlnego Φuse (w lm) i zadeklarowanego wskaźnika oddawania barw CRI zgodnie z poniższym wzorem:
Ponmax = C × (L + Φuse/(F × η)) × R
gdzie:
wartości skuteczności progowej (η [lm/W] i końcowego współczynnika strat (L [W] określono dla LED (η=120lm/W i L=1,5W) w zależności od typu źródła światła.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 28
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Wartości skuteczności progowej (η [lm/W] i końcowego współczynnika strat (L [W] określono dla LED (η=120lm/W i L=1,5W) w zależności od typu źródła światła. Są to stałe stosowane do obliczeń i nie odzwierciedlają one rzeczywistych parametrów źródeł światła.
Skuteczność progowa nie oznacza minimalnej wymaganej skuteczności; tę ostatnią można obliczyć, dzieląc użyteczny strumień świetlny przez obliczoną maksymalną dozwoloną moc.
Podstawowe wartości współczynnika korekcji (C) w zależności od typu źródła światła oraz dodatki do C w przypadku szczególnych właściwości źródła światła określono w tabeli 5.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Ponmax = C × (L + Φuse/(F × η)) × R

## Slide 29
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Współczynnik skuteczności (F) wynosi: 1,00 w przypadku bezkierunkowych źródeł światła (NDLS, przy całkowitym strumieniu), 0,85 w przypadku kierunkowych (wartość kąta rozsyłu >1200) źródeł światła (DLS, przy strumieniu w stożku).
Wskaźnik CRI (R) wynosi:
0,65 dla CRI ≤ 25;
(CRI + 80)/160 dla CRI > 25, zaokrąglonego do drugiego miejsca po przecinku.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Ponmax = C × (L + Φuse/(F × η)) × R

## Slide 30
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Współczynnik korekcji C w zależności od właściwości źródła światła:
Bezkierunkowe (NDLS) niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)
C=1,00;
Bezkierunkowe (NDLS) zasilane napięciem sieciowym (MLS)
C=1,08;
Kierunkowe (DLS) niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)
C=1,15;
Kierunkowe (DLS) zasilane napięciem sieciowym (MLS)
C=1,23.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych
Ponmax = C × (L + Φuse/(F × η)) × R

## Slide 31
Wykres zależności maksymalnej dozwolonej mocy Ponmax od wartości strumienia świetlnego lamp/modułów LED
wyznaczone dla wartości Ra = 80 , 85 , 90 , wartości Ponmax wyznaczone dla C=1 i F=1
Ponmax =
C × (L + Φuse/(F × η)) × R
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 32
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Wykres zależności skuteczności świetlnej (wyznaczonej dla maksymalnej dozwolonej mocy Ponmax ) od wartości strumienia świetlnego lamp/modułów LED
wyznaczone dla wartości Ra = 80 , 85 , 90 , wartości Ponmax wyznaczone dla C=1 i F=1
Ponmax =
C × (L + Φuse/(F × η)) × R
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 33
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
PN-EN 61347-1:2010
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
PN-EN 61347-2-11:2005
Urządzenia do lamp -- Część 2-11:
Wymagania szczegółowe dotyczące
różnorodnych układów elektronicznych
stosowanych w oprawach oświetleniowych
PN-EN 61347-2-13:2008
Urządzenia do lamp -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Wyznaczanie efektywności układów zasilania
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 34
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
BĘDZIE 2019/2020 UE
Minimalna efektywność energetyczna oddzielnego osprzętu sterującego przy pełnym obciążeniu
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Wyznaczanie efektywności układów zasilania
2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 35
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Minimalna efektywność energetyczna oddzielnego osprzętu sterującego przy pełnym obciążeniu
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Wyznaczanie efektywności układów zasilania
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych

## Slide 36
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Technika świetlna
Pomiary parametrów elektrycznych